|  | Начальнику ИЛ ООО «ТРАНСЛЕНД» |
| --- | --- |
|  | 357623, г. Ессентуки, ул. Баррикадная 8А |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

транспортного средства

| МАРКА | TOYOTA |
| --- | --- |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | SIENNA |
| ТИП | MPV |
| ШАССИ | - |
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) |  |
| ГОД ВЫПУСКА | 2010 |
| КАТЕГОРИЯ | М1 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 4 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС |  |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Toyota Motor Manufacturing, Indiana, Inc. 4000 S.Tulip Tree Drive Princeton, IN 47670, United States of America, Соединенные Штаты Америки |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | Toyota Motor Manufacturing, Indiana, Inc. 4000 S.Tulip Tree Drive Princeton, IN 47670, United States of America, Соединенные Штаты Америки |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |  |  |  |  |
| Количество осей / колес | 2x4 / передняя |
| Схема компоновки транспортного средства | Капотная |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип кузова / количество дверей (для категории М1) | Универсал / 5 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2290 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2715 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 5085 |
| ширина | 1984 |
| высота | 1811 |
| База, мм | 3030 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1719 /1719 |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ˉ¹) Топливо | Toyota, 2GR-FE, бензиновый 6, V-образное 3456 10 196 (6200) Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Система питания (тип) | Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Система зажигания (тип) | Электронная |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов |
| Трансмиссия | Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад |
| Сцепление (марка, тип) | Toyota, гидротрансформатор |
| Коробка передач (марка, тип) | Toyota, автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач |
| Подвеска (тип) - передняя - задняя Рулевое управление (марка, тип) | Независимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами Полузависимая, торсионная балка, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Toyota, рулевой механизм «шестерня – рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем |
| Тормозные системы (тип) - рабочая | Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс — дисковые. Антиблокировочная система |
| - запасная | Один из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная | Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс |
| Шины (марка, тип) | 235/60/R17 |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) «EMG-1» идентификационный номер устройства (ICCID): 8970177000015216693 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: отсутствует.

| Заявитель | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

М.П.